## Slide 1
Методы и средства цифровой обработки информации
Дискретное преобразование Фурье
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 2
Методы и средства цифровой обработки информации
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (ПФ):
сигнал непрерывный и
апериодический
РЯДЫ ФУРЬЕ:
сигнал непрерывный
и периодический
ПФ для сигналов дискретного времени:
сигнал дискретный
и апериодический
ДПФ:
сигнал дискретный
и периодический
Семейство преобразований Фурье
как функция сигнала во временной области
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 3
Методы и средства цифровой обработки информации
Типы преобразований Фурье
Тип преобразования | Природа и интервал изменения сигнала во временной области | Природа и интервал изменения сигнала в частотной области
Ряды Фурье | Непрерывный -> Периодический -> | 
Преобразование Фурье | Непрерывный -> апериодический-> | 
Преобразование Фурье для сигналов дискретного времени | Дискретный-> апериодический-> | 
Дискретное преобразование Фурье (DFT) | Дискретный-> периодический-> | 
Непрерывный
Непрерывный
Апериодический
Апериодический
Периодический
Периодический
Дискретный
Дискретный
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 4
Методы и средства цифровой обработки информации
Ряд Фурье
.
Преобразование Фурье
Преобразование Лапласа
Преобразование Фурье – частный случай преобразования Лапласа при .
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 5
Методы и средства цифровой обработки информации
Некоторые разложения в ряд Фурье
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
.

## Slide 6
Методы и средства цифровой обработки информации
Некоторые разложения в ряд Фурье
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
.

## Slide 7
Методы и средства цифровой обработки информации
Некоторые разложения в ряд Фурье
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
.

## Slide 8
Методы и средства цифровой обработки информации
Некоторые разложения в ряд Фурье
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
.

## Slide 9
Методы и средства цифровой обработки информации
Сигналы и их спектры
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
.

## Slide 10
Методы и средства цифровой обработки информации
Сигналы и их спектры
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
.

## Slide 11
Методы и средства цифровой обработки информации
Лекция 7. Дискретное преобразование Фурье
Преобразование Фурье для сигналов дискретного времени

## Slide 12
Методы и средства цифровой обработки информации
Если
,
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 13
Методы и средства цифровой обработки информации
Дискретное преобразование Фурье (ДПФ, DFT)
:
, k = 0, 1, …N – 1
, n = 0, 1, …N – 1
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 14
Методы и средства цифровой обработки информации
Задача аналитического продолжения функции, определённой на некотором множестве, заключается в таком распространении определения этой функции на возможно более широкую область, при котором она была бы аналитической и в новой области.
Прямое преобразование Лапласа
Двустороннее преобразование Лапласа -обобщение на случай задач, в которых для функции f(t) участвуют значения t < 0:
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 15
Методы и средства цифровой обработки информации
Дискретное косинус-преобразование
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 16
Методы и средства цифровой обработки информации
Использование вещественной частотной характеристики в ТАУ
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 17
Методы и средства цифровой обработки информации
Использование вещественной частотной характеристики в ТАУ
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 18
Методы и средства цифровой обработки информации
Использование вещественной частотной характеристики в ТАУ
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 19
Методы и средства цифровой обработки информации
Введение в быстрые алгоритмы
Дискретное косинус-преобразование
, k = 0, 1, …N – 1.
Применяется в следующих приложениях:
сжатие данных, например, при передаче речи или видеосигналов;
записи медицинских сигналов (ЭКГ, ЭЭГ);
распознавание шаблонов;
фильтрация изображений.
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 20
Методы и средства цифровой обработки информации
Способы реализации быстрого преобразования Фурье (БПФ)
БПФ с прореживанием по времени
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 21
Методы и средства цифровой обработки информации
БПФ с прореживанием по времени по основанию два
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье
-N/2

## Slide 22
Методы и средства цифровой обработки информации
Первое деление алгоритма прореживания по времени БПФ по основанию два
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 23
Методы и средства цифровой обработки информации
Реализация восьмиточечного алгоритма БПФ методом прореживания по времени по основанию два
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 24
Методы и средства цифровой обработки информации
Граф вычисления бабочки при использовании прореживания во времени по основанию два
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье
-

## Slide 25
Методы и средства цифровой обработки информации
Количество операций, выполняемых при вычислении ДПФ и БПФ
Тип пре- образова-ния | Количество умножений |  | Количество сложений | 
 | комплекс-ных | действи-тельных | комп-лексных | действи-тельных
1 точка ДПФ | N | 4N | N-1 | 2(N-1)+ +2 N =4N-2
N точек ДПФ | N2 | 4N2 | (N-1)N | (4N-2)N
БПФ |  |  |  | 
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 26
Методы и средства цифровой обработки информации
Задачи программной реализации БПФ
1. Хранение значений тильда-коэффициентов
2. Реверсирование разрядов
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье
До реверсирования |  | После реверсирования | 
0 | 000 | 000 | 0
1 | 001 | 100 | 4
2 | 010 | 010 | 2
3 | 011 | 110 | 6
4 | 100 | 001 | 1
5 | 101 | 101 | 5
6 | 110 | 011 | 3
7 | 111 | 111 | 7

## Slide 27
Методы и средства цифровой обработки информации
Задачи программной реализации БПФ.
3. Методы компенсации роста битов в цикле бабочек для предотвращения ошибок, связанных с переполнением:
масштабирование входной последовательности;
безусловное блочное масштабирование выходных данных с плавающей запятой;
условное блочное масштабирование выходных данных с плавающей запятой.
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 28
Методы и средства цифровой обработки информации
Типы БПФ
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье
 |  | Тип преобразования | 
 |  | Прямое | Обратное
Тип прореживания | По времени | Входная (временная) последовательность смешана. Выходная (частотная) последовательность делится на первую и вторую половины. | Входная (частотная) последовательность делится на первую и вторую половины. Выходная (временная) последовательность смешана.
 | По частоте | Входная (временная) последовательность делится на первую и вторую половины. Выходная (частотная) последовательность смешана. | Входная (частотная) последовательность смешана. Выходная (временная) последовательность делится на первую и вторую половины.

## Slide 29
Методы и средства цифровой обработки информации
Вычисление ДПФ методом прореживания по частоте по основанию два.
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 30
Методы и средства цифровой обработки информации
Вычисление ДПФ методом прореживания по частоте по основанию два.
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 31
Методы и средства цифровой обработки информации
Вычисление ДПФ методом прореживания по частоте по основанию два.
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье

## Slide 32
Методы и средства цифровой обработки информации
Индивидуальные задания
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье
 |  | Прореживание по основанию два |  |  | Прореживание по основанию четыре |  | 
 |  | Составить граф вычис-ления ба-бочки.* | Составить схему первого деления | Составить схему 8-точечного | Составить граф вычис-ления ба-бочки.* | Составить схему первого деления | Составить схему 16-точечного
Проре- жива-ние по час- тоте | БПФ |  | Бонда-рев |  |  |  | 
 | ОБПФ |  |  |  |  |  | 
Проре-жива-ние по вре- мени | БПФ | Лазарев | В лекции | В лекции |  |  | 
 | ОБПФ |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
Методы и средства цифровой обработки информации
Лекция 10. Дискретное преобразование Фурье